## Slide 1: 非球面人工晶状体 临床应用的疗效观察 研究生：张朝凯 导师：邵彦教授

## Slide 2: 前 言
视力并不能完全反应视功能状况及视觉质量。 随着白内障超声乳化联合人工晶状体植入术日臻完美，人工晶状体（intraocular lens, IOL）材料及设计不断推陈出新，白内障手术已由一种复明手术转变为一种屈光手术。医生和患者不仅要求白内障术后视物清晰，更希望获得舒适、持久的更为完美的视觉效果。目前临床上主要应用视力检查来评判白内障术后的视功能，临床上有部分白内障术后患者在视力改善的同时常伴有眩光、暗视力差以及客观视力好而主观视物模糊等症状。
Notes:     1.目前多使用視力表評估視力,但眩光及日夜視力差別無法以此判斷,故視力並不能完全反應視功能狀況及視覺品質.
    2.傳統的IOL均為球面設計。球面IOL具有正性球差, 與人眼角膜的正球差相加，使總的球面像差向偏正方增大，影響了患者的視覺品質,容易有業視力差及眩光問題
3.正常人眼的水晶體前表面為非球面特徵的雙曲面,理想的人工晶狀體並不是一個規則的球面,應以正常人眼的水晶 體作為參考

## Slide 3: 前 言
传统的IOL——球面设计 传统的IOL均为球面设计。球面IOL具有正性球差, 与人眼角膜的正球差相加，使总的球面像差向偏正方增大，影响了患者的视觉质量。Kuroda等认为白内障摘出术后人眼的高阶像差明显增大，其中球差变化最为明显，这可能是导致白内障摘出术后术眼出现夜视力差、眩光等视觉症状的主要原因之一。

## Slide 4: 前 言
理想的人工晶状体
正常人眼的晶状体前表面为非球面特征的双曲面。理想的人工晶状体并不是一个规则的球面，而是其曲率半径随着距中轴线距离的增加而增加。基于此原理研究人员开始探索光学特性上尽量与自然透明晶体接近，满足非球面的特性，减小全眼球差的人工晶状体。非球面人工晶状体(Aspheric intraocular lens, AIOL )即是基于这一原理上产生的。它采用非球面设计，周边与中轴光线汇于一个焦点。 AIOL的问世，进一步提高视觉质量带来了希望。台湾台北诺贝尔眼科中心于2008年1月开始进行白内障超声乳化吸出联合AIOL及球面IOL植入的对比研究。

## Slide 5: 材料与方法
研究对象 －时间：2008/01~2008/12 －对象：台湾台北诺贝尔眼科中心 －选择病例标准： (1)年龄相关性白内障患者 (2)晶状体核Ⅱ-Ⅲ级(参照LOCUSII分级标准) (3)角膜中央厚度、角膜屈光力等在正常范围 (4)瞳孔圆而居中，无前后粘连 (5)无不规则散光，规则散光度数<1.5D (6)签署知情同意书，尤其是拟行双眼白内障手 术治疗患者同意双眼可能植入不同类型人工 晶状体。

## Slide 6: 材料与方法
研究对象 －病例排除标准： （1）合并角膜病变 （2）青光眼 （3）视网膜病变 （4）视神经病变 （5）葡萄膜炎 （6）高度屈光不正 （7）心肺疾患者

## Slide 7: 材料与方法
研究对象 －研究组和对照组
满足条件的患者按术眼的手术次序编号随机分组分为研究组和对照组，研究组30眼行白内障超声乳化联合非球面人工晶状体植入术，植入Acrysof SN60WF IOL；对照组30眼行白内障超声乳化联合球面人工晶状体植入术，植入Acrysof SN60AT IOL。

## Slide 8: 表1 研究组与对照组病人情况比较表
组别 | 眼数 | 年龄 | 晶状体核硬度 | 
 |  |  | Ⅱ级 | Ⅲ级
研究组 （AIOL组） | 30 | 63.41±8.42 | 7 | 23
对照组 （球面IOL组） | 30 | 61.11±9.32 | 5 | 25
t | ----- | 1.0030 | ----- | -----
χ2 | ----- | ----- | 0.4170 | 
P | ----- | >0.05 | >0.05 | 
研究组与对照组之间年龄及晶状体核硬度之间比较无显著性差异
Notes: 兩組間病人年齡及晶狀體核硬度對比無顯著性差異（P>0.05） (條件相輔)

## Slide 9: 材料与方法
材料及设备
（1） 人工晶状体：
－Acrysof SN60WF：光学部材料为蓝光滤过型丙烯 酸酯/甲基丙烯酸酯共聚物，可滤过波长为400- 475nm的蓝光，屈光指数1.55，光学部直径6.0mm， 总长度13.0mm，为AIOL，其光学部后表面为非
球面设计。
－Acrysof SN60AT：光学部材料为蓝光滤过型丙烯 酸酯/甲基丙烯酸酯共聚物，可滤过波长为400- 475nm的蓝光，屈光指数1.55，光学直径6.0mm，
总长度13.0mm，为球面IOL。

## Slide 10: 材料与方法
材料及设备
（2）主要设备
Zeiss OPMI Lumera手术显微镜 Alcon infiniti白内障超声乳化仪 Visx Wave Scan S/N2212像差仪 Topcon CT-60眼压计 Topcon SL-07裂隙灯显微镜 Topcon KR-8100计算机验光仪 Sonomed Model 200P+角膜测厚仪 Topcon KR-8100角膜曲率计 SW-3200型UBM

## Slide 11: 材料与方法
手术方法
－所有手术均由同一位熟练医师在表面麻醉下实施。术眼复方托吡卡胺眼液充分散瞳，盐酸丙美卡因眼液滴眼6次表面麻醉，在上方角巩膜缘作宽3.0mm、长1.75mm的角巩膜缘隧道切口，前房内注入粘弹剂，行居中连续环形撕囊，直径5.0～5.5mm。常规水分离、水分层。囊袋内超声乳化晶状体核，能量30%，流量30mL/min，负压400mmHg。注吸皮质，行后囊膜抛光，再次注入粘弹剂，植入预期AIOL或球面IOL。置换粘弹剂，水化切口，妥布霉素地塞米松眼膏涂术眼结膜囊，无菌眼垫遮盖术眼。术后24小时拆除包扎，妥布霉素地塞米松眼液日5次点术眼，1周后逐渐减量，监测眼压；复方托吡卡胺眼液睡前1次点术眼1-2周，口服广谱抗生素3日。

## Slide 12: 材料与方法
观察指标
－手术中及手术后并发症 若术中出现虹膜损伤、晶状体后囊破裂、人工晶状体未植入 囊袋内、玻璃体溢出等并发症，或术后有角膜水肿严重、角 膜内皮细胞功能失代偿、瞳孔变形、人工晶状体明显偏移或 脱位、眼内炎、脉络膜脱离、视网膜脱离、黄斑水肿等并发 症的患者中止研究，按脱落病例处理。
－术后3个月裸眼视力(uncorrected visual acuity, UCVA)、
最佳矫正视力 (best corrected visual acuity, BCVA)及
IOL位置检查。UCVA及BCVA采用国际标准对数视力表，
IOL检查采用裂隙灯直视观察结合UBM检查。

## Slide 13: 材料与方法
观察指标
－术后3个月时行术眼球差检查，波阵面像差检查：选择在瞳孔直径3mm及6 mm（用散瞳剂散瞳至6mm）时行像差检查。所有检查均由同一医师操作，每只眼重复检查4次或更多，最后选择低阶波阵面像差(近视和散光)与显然验光差异最小，高阶像差图形和均方根值重复性最好，原始摄图对焦最理想、中心偏位最少的1次检查结果进行分析。计量4阶球差均方根(Z40 root mean square，Z40 RMS)以及总高阶像差的均方根值 (root mean square of all the high rank aberration, RMSh)。

## Slide 14: 材料与方法
观察指标
－术后3个月问卷调查
问卷调查患者不良视觉症状，包括眩光、光晕、暗视力和满意度，满意度分为满意、一般、不满意。有驾驶经历者调查夜间驾驶舒适度。

## Slide 15: 材料与方法
统计学方法
－本研究使用SPSS 13. 0统计学软件，采用χ2检验和独立样本t检验分别对计数数据和计量数据进行统计学分析。以P<0. 05为差异有统计学意义。

## Slide 16: 结 果
1.术中及术后并发症
所有病例均由同一位熟练医师顺利完成手术，未发生术中虹膜损伤、晶状体后囊破裂、人工晶状体未植入囊袋内、玻璃体溢出等并发症；未发生术后严重角膜水肿、角膜内皮细胞功能失代偿、瞳孔变形、人工晶状体明显偏移或脱位、眼内炎、脉络膜脱离、视网膜脱离、黄斑水肿等并发症。所有研究患者随诊满3个月，未有病例脱落。

## Slide 17: 结 果
2.IOL位置
60眼裂隙灯显微镜检查无一例发现人工晶状体偏中心或人工晶状体偏斜。
行UBM检查，所有患者人工晶状体双襻均位于囊袋内，研究组有2眼人工晶状体光学部轻度偏移，对照组有3眼光学部轻度偏移，其余眼人工晶状体光学部居中。

## Slide 18: 结 果
3.术后3个月时两组术眼视力比较表
术后3个月时研究组与对照组UCVA 和BCVA对比无显著性差异（P>0.05）。
观察指标 | 研究组 （AIOL组） | 对照组 （球面IOL组） | t值 | P值
UCVA | 0.68±0.11 | 0.65±0.07 | 1.2603 | >0.05
BCVA | 0.94±0.09 | 0.89±0.13 | 0.9798 | >0.05

## Slide 19: 结 果
4.术后3个月术眼像差测量值
无论在3mm还是6mm直径瞳孔条件下，研究组Z40 RMS明显小于对照组（P<0.05）；但RMSh两组间无显著性差异（P>0.05）。
观察指标 | 3mm瞳孔时像差（um） |  |  | 6mm瞳孔时像差（um） | 
 | Z40 RMS | RMSh |  | Z40 RMS | RMSh
研究组 （AIOL组） | 0.0456±0.0597 | 0.2990±0.0925 |  | 0.1240±0.1286 | 0.4820±0.1699
对照组 （球面IOL组） | 0.1825±0.1019 | 0.3730±0.1577 |  | 0.3327±0.1921 | 0.5220±0.1911
t值 | 3.927 | 1.627 |  | 3.546 | 0.5830
P值 | 0.002 | 0.115 |  | 0.001 | 0.564

## Slide 20: 结 果
5.术后3个月时两组组内术眼不同瞳孔直径下像差比较
无论是研究组组内还是对照组组内，术后3个月时6mm直径瞳孔下Z40 RMS及RMSh测量值均大于3mm瞳孔下测量值（P<0.05）
观察指标 | 研究组（AIOL组） |  |  | 对照组（球面IOL组） | 
 | Z40 RMS | RMSh |  | Z40 RMS | RMSh
3mm瞳孔时 像差（um） | 0.0456±0.0597 | 0.2990±0.0925 |  | 0.1825±0.1019 | 0.3730±0.1577
6mm瞳孔时 像差（um） | 0.1240±0.1286 | 0.4820±0.1699 |  | 0.3327±0.1921 | 0.5220±0.1911
t值 | -2.473 | -4.230 |  | -2.183 | -2.281
P值 | 0.018 | 0.000 |  | 0.042 | 0.035

## Slide 21: 结 果
6.术后3个月问卷调查
术后3个月时研究组发生眩光、光晕及暗视力差不良视觉症状的比例低于对照组( P<0. 05)；研究组患者满意率高于对照组(χ2=4.356，P<0. 05)。研究组有6例有夜间驾驶经历，诉感觉舒适者5例，对照组有5例有夜间驾驶经历，仅有1例诉夜间驾驶舒适。
组别 | 眼数 | 视觉不舒适症状 |  |  |  | 满意度 |  | 
 |  | 眩光 | 光晕 | 暗视力差 |  | 满意 | 一般 | 不太满意
研究组 | 30 | 1 | 2 | 2 |  | 26 | 2 | 2
对照组 | 30 | 6 | 8 | 8 |  | 19 | 6 | 5
χ2 |  | 4.043 | 4.320 | 4.320 |  | 4.356 | —— | ——
P |  | 0.044 | 0.038 | 0.038 |  | 0.037 | —— | ——

## Slide 22: 讨 论
“看得见”，更要“看得好”
－患者对于白内障术后的视觉质量也不断提出新的要求。 患者希望白内障术后不仅要“看得见”，更要“看得好”。 临床实践中，视力表测得的视力是用来衡量白内障患 者是否需行手术及对其术后进行评价的主要指标，但 视力并不能完全反应视功能状况及视觉质量。临床上 经常有白内障术后患者在视力改善的同时伴有眩光、 暗视力差以及客观视力好而主观视物模糊等症状。为 更好地评价白内障的病情及预后，需要一种更客观的 检查来评价视觉功能。

## Slide 23: 讨 论
波前像差
－理想波面与实际波面间的光程差即称为波前像差。 波前像差是衡量光学系统成像质量的重要指标。
人眼像差主要来源 (1) 角膜和晶状体表面不理想，其表面存在局部偏差
(2) 角膜和晶状体不同轴。
(3) 角膜和晶状体的内含物不均匀，以致物体上一点在视网膜的对应点不是一个理想的像点，而是一个发散的光斑，其结果是整个视网膜对比度下降，视觉模糊，这种成像的偏差就是人眼的像差。

## Slide 24: 讨 论
像差包括 －低阶像差(传统概念上的近视、远视、轴性散光) －高阶像差包括所有不能通过镜片矫正的屈光误差， 慧差、三叶草、球差等像差。研究发现球面像差是影 响IOL眼视觉质量的最重要的高阶像差。

## Slide 25: 讨 论
AIOL的产生 对于年轻人，角膜的正球面像差可以通过晶状体的负球面像差得到平衡，人眼得以具有最佳的视功能。当白内障患者植入传统的球面IOL，此时总正性像差增加，导致对比敏感度等视功能减退。因此，一个理想的IOL必定不是一个规则的球面，于是AIOL便应运 产生了。

## Slide 26: 讨 论
AIOL主要有两种类型：
（1）本身为负球面像差的IOL：
这类IOL可以平衡或抵消角膜的正球面像差，从而减小眼的球面像差，提高视功能。 这类IOL包含有两种设计理念：第一种理念是使全眼的球面像差无限接近于零，此时IOL的调制转换函数（modulation transfer function, MTF）得到提高，但焦点附近MTF有时会比球面IOL低，在临床上有导致调节范围变窄的可能。 第二种理念是略保留一点正的球差，理论上既能达到较好的视觉质量又避免了调节变窄。
我们研究中所使用的AIOL是Acrysof SN60WF（IQ），它为负球面像差设计，其球差为-0.20um，角膜的平均球差为+0.27um，植入人眼后理论上会保留人眼少量的正性球差。

## Slide 27: 讨 论
AIOL主要有两种类型：
（2）本身为零球面像差的IOL：这类IOL不改变角膜及眼球固有的球面像差，因而不能弥补角膜的正球差，但保持了良好的焦深，避免了偏位倾斜造成光学性能下降的风险。常见的有Sof-PortAo、AkreosAo等。

## Slide 28: 讨 论
AIOL与IOL综合比较 我所使用的人工晶体在材质上完全一样，仅在光学面设计上不同。 我们的研究表明：AIOL组与球面IOL组间在术后UCVA和BCVA上无显著差别；术后3个月时AIOL组球面像差及总高阶像差低于球面IOL组，AIOL组眩光、光晕、暗适应差等不舒适发生率较低，满意率高。

## Slide 29: 讨 论
像差与瞳孔的直径相关性
当瞳孔散大时，进入眼内的光线增加，而使球差增加。最近的研究表明，AIOL消除像差的功能与瞳孔的直径密切相关：当瞳孔直径在3.0～6.0mm之间时，AIOL可明显降低像差；但当瞳孔直径为6.0 mm时，AIOL只能降低高阶像差。
我们的研究表明无论在3mm还是6mm直径瞳孔条件下，AIOL组球差明显小于球面IOL组（P<0.05），这与大部分研究结果类似。但我们没有观察到两组间总高阶像差有显著性差异（P>0.05）。我们的研究中AIOL组有6例有夜间驾驶经历，诉感觉舒适者5例，球面IOL组有5例有夜间驾驶经历，仅有1例诉夜间驾驶舒适。这表明较大的瞳孔条件下更有利于AIOL发挥优势。

## Slide 30: 讨 论
其它影响AIOL发挥其成像质量优势的因素 ：
（1）视网膜黄斑神经节细胞功能： 由于功能性视力不仅受到屈光系统的影响，还主要依靠眼底视网膜及黄斑的功能，年龄因素影响 的视网膜神经节细胞功能的衰退，可能会使一部分高龄患者对于球差的变化不敏感。

## Slide 31: 讨 论
其它影响AIOL发挥其成像质量优势的因素 ：
（2）IOL位置的影响：
Hollay通过对Tecnisz9000的研究表明它必须放在倾斜小于7度，中心偏位小于0.4mm的范围内，如超出此范围，植入AIOL眼的高阶像差增大，降低成像质量。
我们的研究中 AIOL组有2例患者术后抱怨视物模糊，不太满意，经UBM证实为IOL光学部轻度偏移，增加了像差所导致。

## Slide 32: 讨 论
AIOL与对比敏感度的相关性
有一部分试验表明AIOL虽然能够减小球面像差，但其对比敏感度却没有明显的差别，未发现在提高视觉功能上较普通球面有明显的优势。

## Slide 33: 讨 论
AIOL在临床应用过程中也必然存在一定的问题：
(1) 大约有5%~7%的白内障患者由于先天因素或先前接受过角屈光手术，其角膜不具备与一般人群一样的正球面像差, 因此这类人群应选择具有特殊球差值的AIOL。 (2) 术中应注意标准的居中的连续环行撕囊，尽量避免IOL的偏心和倾斜。此外对于这类本身具有球面像差IOL，到底IOL偏距离应为多少，人眼的视功能就会受到影响，三者之间的定量关系如何，至今仍然缺乏一个公认的准确指标。 (3)视网膜神经节细胞会随着年龄的增长而逐渐减少，视功能的改善将受到黄斑功能的制约，因此老年性白内障患者实际上能够感知到的AIOL所带给他的视功能的改善也有一定限度。

## Slide 34: 结 论
AIOL可以通过降低IOL眼的球差，来提高视功能。
对于瞳孔偏大的人群及暗环境尤为适宜。
AIOL功能的正常发挥有赖于良好的手术技术，IOL的居中性及良好的视网膜视神经功能。

## Slide 35: 致 谢
感谢邵彦老师
感谢大连医科大学附属第二医院眼科的各位老师，感谢刘菲主治医师对我的帮助，感谢邓国涛硕士对论文数据统计的复核工作。
感谢台北诺贝尔眼科中心的工作人员。
感谢我的家人

## Slide 36: THANKS FOR YOUR ATTENTION